## Slide 1: PIPELIFE ACTORIX KOLLEKTORI AJAM
Ajam on tavaliselt suletud olekus, Teil on võimalik manuaalselt muuta töörežiime, kas "avatud", "suletud„ või „automaatne töörežiim"
Optiline ventiilipositsiooni näidik
Ühenduse keere: M30 x 1,5
Nominaalne käik: 4,0 mm
Käitamisjõud: 100 N
Kaitseklass: IP 54
Nominaalne pinge: 230 V (Tootekood: 1533000325) või 24V (Tootekood: 1533000868)

## Slide 2
ADAPTIIVNE KOLLEKTORI AJAM EGO
Hüdraulilise tasakaalustamise revolutsioon
Kõikide pinnaküttesüsteemide täielikult automaatne, dünaamiline hüdrauliline tasakaalustamine
Muudab dünaamiliselt pealevoolu hulka 0,2 – 7l/min
Muudab dünaamiliselt pealevoolu ja tagasivoolu DeltaT (3 – 8K)
Iga summeritud aja järgi (55h) teeb ventiili loputuse
Põranda ülekuumenemise kaitse >60C (sulgeb tsirkulatsiooni)
Ei vaja algset seadistamist
Küttekontuur on manuaalselt avatav
Asendab kõiki tavalisi kollektori ajameid - kas uutes või renoveeritavates hoonetes
Funktsionaalsus on kinnitatud iTG Dresden-i poolt
Kütmis- ja jahutusfunktsioon
Nominaalne pinge: 230 V (Tootekood: 1533000326)

## Slide 3
EGO ADAPTIIVSE AJAMI – TÖÖPÕHIMÕTE
Tasakaalustamata küte
EGO ajamiga tasakaalustatud küte
EGO ajamiga tasakaalustatud jahutus
Perfektne hüdrauliline tasakaalustus
Hüdrauliliselt tasakaalustamata süsteemides on väikesed vooluringid üle varustatud ja suured vooluringid on hüdraulilise takistuse tõttu ala varustatud.
Hüdrauliliselt tasakaalustatud

## Slide 4: PROGRAMMEERITAV RUUMI TERMOSTAAT P1
Režiim 1 = ruumi termostaat (algseadistus)
Režiim 2 = aegrelee (kasutatakse klemmliistu HUB6 programmeeritavaks tegemiseks)
Külmumiskaitse
Võimalik lisada põranda temperatuuri andur
4 töörežiimi: 5 tööpäeva/2 puhkepäeva (algseadistus), 7 päeva, 24 tundi või ainult temp. hoidmine
Lapse lukk PIN koodiga
Puhkuse režiim
Võimalik automaatne suve ja talve ajale minek
Puutetundlikud nupud
Taustvalgustus
Nominaalne pinge: 230 V (Tootekood: 1533000649)
230V termostaat

## Slide 5: PROGRAMMEERITAVATE RUUMI TERMOSTAATIDE TÜÜBID
RUUMITERMOSTAAT P1 (STANDARD) Programmeeritav (230V) Kaabliühendus Hub6-ga
Võimalik lisada põranda temperatuuri andur
Nominaalne pinge: 230 V (Tootekood: 1533000649)
RUUMITERMOSTAAT S (LAIENDATUD VÕIMALUSTEGA ) Programmeeritav (230V) Kaabliühendus Hub6-ga MESH võrgutoega termostaat Võimalik lisada samaaegselt põranda- ja õhu temperatuuri andur Võimalik ühendada internetti Pipelife ruuteri abil
Nominaalne pinge: 230 V (Tootekood: 1533000504)
RUUMITERMOSTAAT SW (JUHTMEVABA ) Programmeeritav (juhtmevaba patarei toitega) Juhtmevabaühendus Hub8Wireless või RF-Switch-iga
Võimalik lisada põranda- või õhu temperatuuri andur
Kütte- ja jahutuse funktsioon Võimalik ühendada internetti Pipelife ruuteri abil
Nominaalne pinge: 230 V (Tootekood: 1533000503)

## Slide 6: PIPELIFE FloorTherm APP
APP-i välimus 1
APP-i välimus 2
Ühe tsooni temperatuuri muutmine